附件3

广东省市、县级土地整治规划数据质量检查细则

# 1.适用范围

本细则规定广东省市、县级土地整治规划数据库数据的质量检查项目、检查内容、检查方法和评价方法等。

本细则适用于汇交到厅的市、县级土地整治规划数据的质量检查和评价。

# 2.引用标准和规范

《市（地）级土地整治规划编制规程》(TD/T1034-2013)

《县级土地整治规划编制规程》(TD/T1035-2013)

《广东省国土资源厅关于加强市县级土地整治规划编制工作有关问题的通知》(粤国土资耕保发[2013]339号)

《广东省市级土地整治规划数据库成果内容和汇交要求》

《广东省县级土地整治规划数据库成果内容和汇交要求》

# 3.提交资料

市、县级土地整治规划数据质量检查应提交的资料包括纸质报送公文和电子成果数据等，具体要求见《广东省市级土地整治规划数据库成果内容和汇交要求》和《广东省县级土地整治规划数据库成果内容和汇交要求》（以下简称《汇交要求》)。

# 4.质量检查内容和方法

市、县级土地整治规划数据质量的检查内容、检查代码、检查对象和检查方式详见表1。检查代码采用4位数字码进行编码，其中第1位数字码表示检查分类，第2位数字码表示检查项目，第3、4位数字码表示检查内容。

表1  市、县级土地整治规划数据质量检查内容表

| 检查 分类 | 检查项目 | 检查内容 | 检查 编码 | 检查对象 | 检查 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据完整性检查 | 目录及文件规范性 | 是否符合《汇交要求》对电子成果数据内容的要求，是否存在丢漏。 | 1101 | 所有电子数据 | 自动 |  |
|  |  | 是否符合《汇交要求》对目录结构和文件命名的要求。 | 1102 | 所有电子数据 | 自动 |  |
|  | 数据格式正确性 | 是否符合《汇交要求》规定的文件格式。 | 1201 | 所有电子数据 | 自动 |  |
|  | 数据有效性 | 数据文件能否正常打开。 | 1301 | 所有电子数据 | 自动 |  |
|  | 元数据 | 是否符合《国土资源信息核心元数据标准》（TD/T1016-2003）要求。 | 1401 | 元数据 | 自动 |  |
| 空间数据基本检查 | 图层完整性 | 必选图层是否齐备，是否满足《汇交要求》的要求。 | 2101 | 所有必选图层 | 自动 |  |
|  | 数学基础 | 平面坐标系统是否采用“1980西安坐标系”。 | 2201 | 所有图层 | 自动 |  |
|  |  | 高程系统是否采用“1985国家高程基准”。 | 2202 | 所有图层 | 自动 |  |
|  |  | 投影方式是否采用高斯-克吕格投影，分带是否符合《汇交要求》的要求。 | 2203 | 所有图层 | 自动 |  |
|  | 几何属性 | 坐标是否包含M值、Z值。 | 2301 | 所有图层 | 自动 | 不允许包含 |
|  | 行政区范围 | 县级及县级以上行政区范围是否与本次市、县级土地整治规划所依据的行政区范围一致。 | 2401 | 行政区层 | 自动 |  |
|  |  | 除境界与行政区以外的图层要素是否超出行政区范围。 | 2402 | 除境界与行政区以外的图层 | 自动 |  |
| 空间属性数据标准符合性检查 | 图层名称规范性 | 图层名称是否符合《汇交要求》的要求。 | 3101 | 所有图层 | 自动 |  |
|  | 属性数据结构一致性 | 图层属性字段的数量和属性字段名称、类型是否符合《汇交要求》的要求。 | 3201 | 所有图层 | 自动 |  |
|  |  | 图层属性字段的长度、小数位数是否符合《汇交要求》的要求。 | 3202 | 所有图层 | 自动 |  |
|  | 代码一致性 | 字段值是代码的字段取值是否符合《汇交要求》的要求。 | 3301 | 包含字段取值是代码的图层 | 自动 |  |
|  |  | 每个图层要素代码字段的取值是否符合《汇交要求》的要求。 | 3302 | 所有图层 | 自动 |  |
|  | 数值范围符合性 | 字段取值是否符合《汇交要求》规定的值域范围。 | 3401 | 所有图层 | 自动 |  |
|  |  | 建设期限字段起讫时间是否介于2010—2020之间。 | 3402 | 土地整治重点项目图层 | 自动 | 市级 |
|  |  | 建设期限字段起讫时间是否介于2010—2020之间。 | 3403 | 高标准基本农田建设项目图层、土地整治项目图层、土地综合整治项目图层 | 自动 | 县级 |
|  | 编号、名称唯一性 | 区域或项目的编号（类型+编号）、名称字段取值是否唯一；若不唯一，相同编号（类型+编号）或名称的区域、项目是否在县界处相邻。 | 3501 | 包含编号和（或）名称字段的土地整治布局要素图层 | 自动 | 市级 |
|  |  | 项目编号（类型+编号）、名称字段取值是否唯一；若不唯一，相同编号（类型+编号）或名称的项目是否在镇界处相邻。 | 3502 | 包含编号和（或）名称字段的土地整治布局要素图层 | 自动 | 县级 |
|  | 字段必填性 | 必填字段是否不为空。 | 3601 | 所有图层 | 自动 |  |
|  | 图层内属性一致性 | 检查地类编码字段值和地类名称字段值是否匹配。 | 3701 | 市、县级地类图斑图层 | 自动 |  |
|  |  | 检查图层属性是否存在以下关系：新增耕地系数＝可补充耕地面积÷整理规模。 | 3702 | 农用地整理潜力、其他宜耕农用地整理潜力、基塘整理潜力图层 | 自动 |  |
|  |  | 检查图层属性是否存在以下关系：基本农田面积≥已建成高标准基本农田面积＋拟建设高标准基本农田面积。 | 3703 | 高标准基本农田建设潜力图层 | 自动 |  |
|  |  | 检查图层属性是否存在以下关系：整理规模≥可减少建设用地面积； 整理规模≥可补充耕地面积。 | 3704 | 农村建设用地整理潜力图层 | 自动 |  |
|  |  | 检查图层属性是否存在以下关系：复垦规模≥可补充耕地面积。 | 3705 | 土地复垦潜力图层 | 自动 |  |
|  |  | 检查图层属性是否存在以下关系：开发规模≥可补充耕地面积。 | 3706 | 宜耕后备土地资源开发潜力图层 | 自动 |  |
|  |  | 检查图层属性是否存在以下关系：重点区域规模≥可补充耕地面积。 | 3707 | 土地整治重点区域图层 | 自动 | 市级 |
|  |  | 检查图层属性是否存在以下关系：重点项目规模≥可补充耕地面积；重点项目规模≥建设用地复垦面积。 | 3708 | 土地整治重点项目图层 | 自动 | 市级 |
|  |  | 检查图层属性是否存在以下关系：建设规模≥可补充耕地面积。 | 3709 | 高标准基本农田保护示范区图层 | 自动 | 市级 |
|  |  | 检查图层属性是否存在以下关系：项目规模≥可补充耕地面积；项目规模≥建设用地复垦面积。 | 3710 | 土地整治项目图层 | 自动 | 县级 |
|  |  | 检查图层属性是否存在以下关系：项目规模≥高标准基本农田建设面积+其他宜耕农用地整理面积+基塘整理面积+“三旧改造”面积+城乡建设用地增减挂钩试点面积+其他建设用地整理面积+土地复垦面积+宜耕后备土地资源开发面积+围填海造地面积+低丘缓坡荒滩试点面积；项目规模≥可补充耕地面积；项目规模≥建设用地复垦面积。 | 3711 | 土地综合整治项目图层 | 自动 | 县级 |
|  |  | 检查图层属性是否存在以下关系：建设规模≥可补充耕地面积。 | 3712 | 高标准基本农田建设项目图层 | 自动 | 县级 |
|  | 图层间属性一致性 | 数据库中所有属性结构表中行政区代码字段值是否为所在行政区的行政代码。 | 3801 | 所有图层 | 自动 |  |
| 空间图形数据检查 | 点层内拓扑关系 | 层内要素是否重叠。 拓扑参考容差为实地1m,下同。 | 4101 | 所有点图层 | 自动 |  |
|  | 线层内拓扑关系 | 层内要素是否重叠或自重叠、相交或自相交。 | 4201 | 所有线图层 | 自动 |  |
|  | 面层内拓扑关系 | 层内要素是否自相交。 | 4301 | 所有面图层 | 自动 |  |
|  |  | 层内要素是否重叠、是否闭合。 | 4302 | 所有面图层 | 自动 |  |
|  | 面层间拓扑关系 | 图形以镇级行政区为单元。 | 4401 | 所有潜力图层、土地整治分区、土地整治重点区域、高标准基本农田保护示范区、行政区图层 | 自动 | 市级 |
|  |  | 图形以村级行政区为单元。 | 4402 | 所有潜力图层、行政区图层 | 自动 | 县级 |
|  |  | 图形不可跨镇级行政区。 | 4403 | 土地整治项目、土地综合整治项目、高标准基本农田建设项目、行政区图层 | 自动 | 县级 |
|  | 线面拓扑关系 | 行政区界线层要素是否与行政区面层要素边界重合。 | 4501 | 行政区层、 行政区界线层 | 自动 |  |
|  | 碎片检查 | 面层是否存在小于实地1m2的碎片。 | 4601 | 所有面图层 | 自动 |  |
|  | 碎线检查 | 线层是否存在小于实地1m的碎线。 | 4701 | 所有线图层 | 自动 |  |
| 表格数据检查 | 表格完整性 | 必选表格是否齐备，是否满足《汇交要求》的要求。 | 5101 | 所有必选表格 | 自动 |  |
|  | 表格数据结构一致性 | 表格字段的数量和字段名称、类型是否符合《汇交要求》的要求。 | 5201 | 所有表格 | 自动 |  |
|  |  | 表格字段的长度、小数位数是否符合《汇交要求》的要求。 | 5202 | 所有表格 | 自动 |  |
|  | 表格数据代码一致性 | 字段值是代码的字段取值是否符合《汇交要求》的要求。 | 5301 | 包含字段值是代码的表格 | 自动 |  |
|  |  | 每个表格要素代码字段的取值是否符合《汇交要求》的要求。 | 5302 | 所有表格 | 自动 |  |
|  | 表格数值范围符合性 | 字段取值是否符合《汇交要求》中规定的值域范围。 | 5401 | 所有表格 | 自动 |  |
|  |  | 建设期限字段起讫时间是否介于2010—2020之间。 | 5402 | 土地整治重点项目表 | 自动 | 市级 |
|  |  | 建设期限字段起讫时间是否介于2010—2020之间。 | 5403 | 高标准基本农田建设项目表、土地整治项目表、土地综合整治项目表 | 自动 | 县级 |
|  | 表格字段必填性 | 必填字段是否不为空。 | 5501 | 所有表格 | 自动 |  |
|  | 编号、名称唯一性 | 地类编号、名称字段取值是否唯一。 | 5601 | 土地利用现状表 | 自动 |  |
|  |  | 指标代码、名称字段取值是否唯一。 | 5602 | 土地整治规划控制指标表 | 自动 |  |
|  |  | 行政区代码、名称字段取值是否唯一。 | 5603 | 土地整治规划指标分解表 | 自动 |  |
|  |  | 行政区代码字段取值是否唯一。 | 5604 | 土地整治潜力汇总表 | 自动 |  |
|  |  | 重点区域编号、名称字段取值是否唯一。 | 5605 | 土地整治重点区域表 | 自动 | 市级 |
|  |  | 重点项目分类型编号、名称字段取值是否唯一。 | 5606 | 土地整治重点项目表 | 自动 | 市级 |
|  |  | 示范区编号、名称字段取值是否唯一。 | 5607 | 高标准基本农田保护示范区表 | 自动 | 市级 |
|  |  | 项目分类型编号、名称字段取值是否唯一。 | 5608 | 高标准基本农田建设项目表、土地整治项目表、土地综合整治项目表 | 自动 | 县级 |
| 图数一致性检查 | 图数一致性 | 土地利用现状表和地类图斑图层统计结果是否一致。 | 6101 | 土地利用现状表、地类图斑图层 | 自动 | 误差不超过0.01公顷 |
|  |  | 土地整治潜力汇总表和各潜力图层统计结果是否一致。 | 6102 | 土地整治潜力汇总表、所有潜力图层 | 自动 | 误差不超过0.01公顷 |
|  |  | 土地整治重点区域在图层和表格内是否对应一致；同一跨镇项目在表格内是否归一表示。 | 6103 | 土地整治重点区域表、土地整治重点区域图层 | 自动 | 市级 |
|  |  | 土地整治重点项目在图层和表格内是否对应一致。 | 6104 | 土地整治重点项目表、土地整治重点项目图层 | 自动 | 市级 |
|  |  | 高标准基本农田保护示范区在图层和表格内是否对应一致；同一跨镇示范区在表格内是否归一表示。 | 6105 | 高标准基本农田保护示范区表、高标准基本农田保护示范区图层 | 自动 | 市级 |
|  |  | 土地整治项目在图层和表格内是否对应一致；同一跨镇项目在表格内是否归一表示。 | 6106 | 土地整治项目表、土地整治项目图层 | 自动 | 县级 |
|  |  | 土地综合整治项目在图层和表格内是否对应一致；同一跨镇项目在表格内是否归一表示。 | 6107 | 土地综合整治项目表、土地综合整治项目图层 | 自动 | 县级 |
|  |  | 高标准基本农田建设项目在图层和表格内是否对应一致；同一跨镇项目在表格内是否归一表示。 | 6108 | 高标准基本农田建设项目表、高标准基本农田建设项目图层 | 自动 | 县级 |
|  |  | 图形面积≥建设规模且图形面积≤建设规模×105%。 | 6109 | 高标准基本农田建设项目图层 | 自动 | 县级 |
|  |  | 图形面积≥项目规模且图形面积≤项目规模×105%。 | 6110 | 土地整治项目图层、土地综合整治项目图层 | 自动 | 县级 |
|  | 规模符合性 | 土地整治规划指标分解表各类指标统计值是否等于土地整治规划控制指标表对应指标值。 | 6201 | 土地整治规划指标分解表、土地整治规划控制指标表 | 自动 | 误差不超过0.001公顷 |
|  |  | 各乡镇高标准基本农田建设项目、土地整治项目、土地综合整治项目的高标准基本农田建设面积、基塘整理面积、“三旧改造”面积、土地复垦面积、可补充耕地面积、建设用地复垦面积等项统计值是否等于土地整治规划指标分解表中各乡镇的对应指标值。 | 6202 | 土地整治项目表、土地综合整治项目表、高标准基本农田建设项目表、土地整治规划指标分解表 | 自动 | 县级，误差不超过0.001公顷 |
|  |  | 补充耕地规模＝农用地整理补充耕地＋农村建设用地整理补充耕地＋土地复垦补充耕地＋宜耕后备土地资源开发补充耕地 | 6203 | 土地整治规划控制指标表 | 自动 |  |
|  | 图件一致性检查 | 栅格格式与矢量格式图件内容是否一致。 | 6301 | 各矢量图层、 栅格图数据 | 人机交互 |  |

# 5.质量评价

市、县级土地整治规划数据质量检查发现的错误按照检查内容划分Ⅰ级错误、Ⅱ级错误、Ⅲ级错误三类。错误级别与检查内容的对应关系详见表2。

采用百分制评价市、县级土地整治规划数据质量水平，85分(含85分)以上为合格。采用错误扣分法计算数据质量得分。同样的检查内容可能检查发现多个错误，全部计入错误个数统计。每个Ⅲ级错误扣0.1分，每个Ⅱ级错误扣1分,出现1个Ⅰ级错误即视为数据不合格。

表2  市、县级土地整治规划数据质量检查错误分级表

| 错误级别 | 检查内容及编号 |
| --- | --- |
| Ⅰ级错误 | 目录及文件规范性 | 1101 |
|  |  | 1102 |
|  | 数据格式正确性 | 1201 |
|  | 数据有效性 | 1301 |
|  | 图层完整性 | 2101 |
|  | 数学基础 | 2201 |
|  |  | 2202 |
|  |  | 2203 |
|  | 几何属性 | 2301 |
|  | 行政区范围 | 2401 |
|  |  | 2402 |
|  | 图层名称规范性 | 3101 |
|  | 属性数据结构一致性 | 3201 |
|  |  | 3202 |
|  | 代码一致性 | 3301 |
|  |  | 3302 |
|  | 数值范围符合性 | 3401 |
|  | 编号、名称唯一性 | 3501 |
|  |  | 3502 |
|  | 字段必填性 | 3601 |
|  | 图层内属性一致性 | 3701 |
|  |  | 3702 |
|  |  | 3703 |
|  |  | 3704 |
|  |  | 3705 |
|  |  | 3706 |
|  |  | 3707 |
|  |  | 3708 |
|  |  | 3709 |
|  |  | 3710 |
|  |  | 3711 |
|  |  | 3712 |
|  | 图层间属性一致性 | 3801 |
|  | 线层内拓扑关系 | 4201 |
|  | 面层内拓扑关系 | 4301 |
|  |  | 4302 |
|  | 面层间拓扑关系 | 4401 |
|  |  | 4402 |
|  |  | 4403 |
|  | 线面拓扑关系 | 4501 |
|  | 碎片检查 | 4601 |
|  | 表格完整性 | 5101 |
|  | 表格数据结构一致性（1） | 5201 |
|  | 表格数据结构一致性（2） | 5202 |
|  | 表格数据代码一致性 | 5301 |
|  |  | 5302 |
|  | 表格数值范围符合性 | 5401 |
|  | 表格字段必填性 | 5501 |
|  | 表格数据字段编号、名称一致性 | 5601 |
|  |  | 5602 |
|  |  | 5603 |
|  |  | 5604 |
|  |  | 5605 |
|  |  | 5606 |
|  |  | 5607 |
|  |  | 5608 |
|  | 图数一致性 | 6101 |
|  |  | 6102 |
|  |  | 6103 |
|  |  | 6104 |
|  |  | 6105 |
|  |  | 6106 |
|  |  | 6107 |
|  |  | 6108 |
|  |  | 6109 |
|  |  | 6110 |
|  | 规模符合性 | 6201 |
|  |  | 6202 |
|  |  | 6203 |
| Ⅱ级错误 | 元数据 | 1401 |
|  | 数值范围符合性 | 3402 |
|  |  | 3403 |
|  | 点层内拓扑关系 | 4101 |
|  | 表格数值范围符合性 | 5402 |
|  |  | 5403 |
|  | 图件一致性 | 6301 |
| Ⅲ级错误 | 碎线检查 | 4701 |